Základní vybavení vstřikovacího stroje INTEC D

a jejich příslušenství

# S – Standardní vybavení stroje

P – Příslušenství stroje na objednávku

typ řídícího systému

## Vlastní stroj								      B & R

- Rám stroje nedělený (do velikosti 350t)					S

- Elektro skříně v rámu stroje							S

- Možnost vyjmutí výlisků v podélné i příčné ose stroje			S

- Nivelační prvky pro ustavení stroje						S

- Trubicové průtokoměry chladící vody – 4 sekce				S

- Trubicové průtokoměry chladící vody – sekce navíc			P

- Nasavače										P

- Barvící a směšovací zařízení							P

- Sušičky materiálu								P

- Dopravníky									P

- Manipulátory									P

- Termy										P

- Chladící jednotky								P

## Vstřikovací jednotka

- Šnek se zpětným ventilem a plastikační válec vyrobený 		S

z nitridační oceli

- Možnost volby ze 3 velikostí vstřikovacích jednotek

pro každou velikost stroje 							S

- L/D poměr pro 3 základní průměry šneků v rozsahu 			S

- Plastikační válec se šnekem s úpravou povrchu proti opotřebení	P

(pancéřování, navařování, NiT, bimetalický)

- Samostatný šnek s úpravou povrchu proti opotřebení 			P

(pancéřování, navařování, NiT…)

- Monitorování poruchy teplotních čidel					S

- Topné pasy mikanitové								S

- Topné pasy s keramickým stíněním						P

- Regulace teploty pod násypkou, včetně solenoidového ventilu	P

- Otevřená tryska									S

- Speciální tryska dle přání (jehlová uzavíratelná pružinou, 		P

uzavíratelná hydraulicky, tryska pro vstřikování plynem….atd.)

- Ochranný kryt na plastikačním válci						S

- Možnost vytočení plastikačního válce při výměně šneku 		S

směrem dopředu

- Možnost vyjmutí plastikačního válce při výměně šneku			S

- Bezpečnostní kryt pro odstřik materiálu (elektricky jištěno)		S

- Vysunutí násypky s možností vyprázdnění					S

- Násypka materiálu								S

- Kontrola hladiny materiálu v násypce (max./min.)			P

- Dodávka nasavače materiálu s příslušenstvím (dávkování barvy,	P

směšovací ventily…)

- Indikace rychlosti otáčení šneku						S

- Vizuální indikace axiálního pohybu šneku (měřítko dávky 		S

na vstřik.jednotce)

- Ochrana před ukroucení šneku-kontrola vytopení pásem 		S

plastikačního válce

- Grafické zobrazení průběhu dotlaku						S

- Proporcionální tlakový ventil pro nastavení velikosti

přísunové síly 				                                                   P

- Přepnutí na dotlak od polohy, času nebo tlaku v 				S

hydraulickém systému

- Přepnutí na dotlak od tlaku taveniny ve formě 				P

(snímač tlaku ve formě není součástí dodávky)

## Uzavírací jednotka

- 5-ti bodový kloubový uzavírací systém					S

- Automatické centrální mazání							S

- Stavění výšky formy hydromotorem						S

- Stavitelné rychlosti a tlaky uzavírací jednotky včetně funkce 		S

ochrany formy

- Přesné nastavení rovnoběžnosti desek, podepřená pohyblivá 		S

upínací deska, samomazná pouzdra vedení desek

- Otvory v upínacích deskách, středící zahloubení, vrtání desek		S

dle požadavku zákazníka (EUROMAP 2,….atd)

- Hydromotor pro vytáčení jader místo vyražeče				P

- Hydraulické vyrážení se snímačem dráhy					S

- Vyrážecí deska									P

- Současný pohyb vyrážeče během otevírání formy 			P

(včetně přídavného čerpadla nebo akumulátoru)

- Mechanické, elektrické a hydraulické jištění pohybu 			S

uzavírací jednotky

- Motoricky ovládaná zábrana na straně obsluhy				P

- Stavění výšky formy se snímačem						S

- Systémový tlak zobrazený na obrazovce					S

- Měření a monitorování systémového tlaku					S

- Automatické nastavení výšky formy včetně graf.zobrazení		S

## Hydraulický systém

- Hydraulický obvod s konstantním čerpadlem				P

- Hydraulický obvod se SERVOPOHONEM				S

- Hydraulický obvod s regulačním čerpadlem a elektronickou 		P

regulací

- Pohon stroje řízen frekvenčním měničem otáček –			P

- Snímač tlaku v systému								S

- Plnoprůtoková filtrace oleje – sací filtr + tlakový filtr    		S

- Snímání výšky hladiny oleje							S

- P/Q regulace proporcionálními prvky BOSCH                                  P

- Olejová nádrž se vzduchovým filtrem					S

- Teplota oleje řízena solenoidovým ventilem				S

- Zobrazení a monitorování teploty oleje					S

- Tahače jader (řízení pro 2 sledy na pohyblivé 				S

desce.) Zapojení koncových spínačů dle EUROMAP 13.

Možnost stavění tlaku a rychlosti.

- Zesílený chladič oleje								P

- Vzduchový solenoid.ventil – 2ks (vyfukování výlisků s 		S

rozvodem a zapojením do systému)

- Externí adaptivní regulátor topení formy pro 4, 8, 12, 16… pásem	P

- včetně konektorů HASCO

- Osazení stroje hydraulickými prvky –

standard je BOSCH-REXROTH						S

- Osazení stroje  hydraulickými prvky dle přání zákazníka 		P

- Hydraulický akumulátor včetně čerpadla pro vstřikování 		P

tenkostěnných výstřiků (rychloběžný stroj)

- Regulovaný systém pro vstřikovací rychlost, dotlak a odpor šneku	P

(v uzavřené smyčce pomocí servoventilu)

- Proporcionální ventil se zpětnou vazbou umístěný 			P

na vstřikovací jednotce

- Proporcionální tlakový ventil pro řízení odporu šneku			S

- Bezpečnostní cartrige ventil pro uzávěr					S

## Řídící systém / elektro výbava

- řídící systém s 16-bitovou architekturou - Bernecker & Rainer

- 10,5´ TFT – barevný displej se SW aplikací SMARTMOLD	S

- Připojení periferií dle EUROMAP 67 (robot)				P

- Připojení periferií dle EUROMAP 15 (např. dopravník apod.)		P

## Standardní programové vybavení stroje - SMARTMOLD

- Kontrola vypadávání výlisků pomocí fotobuňky

- 4 úseky pro nastavení rychlosti uzavírání a otevírání formy

- 4 úseky pro nastavení tlaku uzavírání a otevírání formy včetně funkce ochrany

formy

- 5 úseků pro nastavení profilu vstřikovací rychlosti

- 5 stupňů pro nastavení profilu dotlaku

- 2 úseky pro nastavení rychlosti pohybu vyrážeče v obou směrech

- 2 úseky pro nastavení rychlosti pohybu vstřikovací jednotky v obou směrech

- možnost nastavení omezení vstřikovacího tlaku

- možnost volby přepnutí na dotlak od polohy vstřikovacího pístu,od nastaveného

času, nebo od dosažení nastaveného vstřikovacího  tlaku

- 3 úseků pro nastavení rychlosti otáčení šneku při plastikaci

- 3 úseků pro nastavení profilu odporu šneku (pokud je stroj vybaven

proporcionálním ventilem pro řízení odporu šneku)  - viz. zvláštní příslušenství

- nastavení a indikace otáček šneku

- odměřování polohy vstřikovací jednotky

- odměřování polohy vstřikovacího pístu (dávky)

- odměřování polohy uzavíracího pístu

- odměřování polohy vyrážeče

- 5 - 7 PID regulátorů pro přesnou regulaci teploty plastikačního válce s

bezkontaktními spínači napájení topných pasů

- nastavení tolerance kontroly teploty špičky a plastikačního válce

- automatická kontrola výšky polštáře

- digitální zobrazení skutečných technologických parametrů

- kontrola doby cyklu

- počítadlo cyklů

- textová informace o poruchách stroje

- kontrola správného postupu ovládání stroje

- archivace technologického programu na výstupní jednotku ( USB výstup )